# Příloha č. 4

Technické a funkční parametry dodávaného zařízení „CNC frézovací stroj pro obrábění hliníku, slitin hliníku, případně i jiné materiály“

- ZÁVAZNÉ PERAMETRY

  - Základní požadované vlastnosti

    - parametry stroje musí odpovídat řezným podmínkám pro obrábění hliníku

    - stroj musí umožnit obrobení a upnutí součástí krabicového typu o min. rozměrech 460 x 250 x 80 mm ze všech stran

    - obrobení panelů 490 (19“) x 264 (6U) x 10 mm

    - řezání závitů od M1,6

    - vrtání od průměru 0,8 mm

    - gravírování

    - stroj musí umožnit práci v automatickém i v ručním režimu

    - T drážkové upínání obrobků.

  - Doteková sonda

- automatické zaměřování vztažných hran a výškového profilu obrobku a nástroje

  - CNC řízení

- Programování nástroje z řídícího panelu

- Simulace obrábění na řídícím panelu

- Ruční ovládání z řídícího panelu

- USB komunikační rozhraní

- Sledování dráhy a času nástroje na řídícím panelu

- Rozhraní pro 3D-CAD/CAM software Autodesk INVENTOR

  - Uživatelský a instalační manuál v českém jazyce

  - Přesnost stroje

- pro posouzení přesnosti stroje budou výrobcem v rámci nabídky dodány typové hodnoty přesnosti nabízeného stroje;

- požadované mezní hodnoty:

přesnost stavění polohy ± 25 μm

opakovatelnost stavění polohy ± 10 μm

- po dodání a instalaci stroje prodávající dodá platné protokoly přesnosti

  - Krytování stroje

- krytování stroje musí splňovat platné bezpečnostní hygienické a ekologické normy.

- DOPORUČENÉ PARAMETRY

  - Rozsah pojezdů x,y,z	900 x 600 x 250 mm

  - Světlá výška obrábění v ose Z 	min 200 mm při splnění bodu 1.1.2.

  - Rychloposuv	min. 18 m/min

  - Výkon vřetene	min. 3 kW

  - Otáčky vřetene	max. 40 000 ot./min

  - Systém minimálního mazání a chlazení pro obrábění hliníku

  - Automatická výměna nástrojů

  - Vakuové upínání obrobků

  - 4. CNC osa – otočný stůl

  - Instalační rozměry

- šířka x hloubka 	max. 2400 x 2400 mm

- výška	max. 2500 mm

- hmotnost	do 2000 kg

  - Základní nástrojové vybavení: podle návrhu dodavatele uvedeném na samostatném listu nabídky (např. různých frézovacích nástrojů - hrubovací, finiš, zaoblení a sražení hran,  na závity malých rozměrů).

- ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky: záruka na stroj a všechny jeho komponenty min. 12  měsíců. Na jednotlivé komponenty bude poskytnuta záruka ve stejném rozsahu a délce v jakém poskytuje záruku výrobce komponent.

Servis stroje:

- servisní zásah v záruční době do 15.00 hod. pracovního dne následujícího po dni nahlášení závady (reklamace),

- servisní zásah v pozáruční době do 48 hod. od nahlášení, nebo podle návrhu dodavatele v nabídce, na základě samostatné servisní smlouvy.

- Přeprava, instalace, zaškolení 3 pracovníků – v ceně stroje.

- CAM systém

Požadavky:

- musí být kompatibilní s CAD softwarem INVENTOR

- české prostředí

- garantovaná technická podpora

- jednoduché ovládání

- postprocesor pro vybraný CNC stroj a jeho odladění na stroji

- zaškolení programátora

- prezentace na vlastních dílech