Stavba :  	REGENERACE ZŠ SATALICE (zateplení objektu, výměna světlíků)

K Cihelně 137/8, Praha  - Satalice 190 15

Investor :	Městská část Satalice, K Radonicům 81, Praha 9 - Satalice 19015

Stupeň : 	JP

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

PRAHA  07/2017

VYPRACOVALA: Ing. Markéta Klenovcová

1.1. PODKLADY

- část původní PD

- požadavky investora

- stávající platné normy a předpisy (u předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu projektu).

1.2. ÚČEL OBJEKTU

Předmětem projektové dokumentace (dále jen PD) je ZŠ Satalice. Stávající objekt základní školy je třípodlažní, je členěný na několik dilatačních celků - původní část školy, tělocvična a dostavba školy z roku 2001, která bude upravována. Stavbou se nemění půdorysné rozměry a ani výška objektu a jeho účel. Objekt je samostatně stojící.

Informace o objektu

Adresa objektu 
K Cihelně 137/8, Praha-Satalice 190 15

Investor :		MÚ Satalice, K Radonicům 81, Praha 9 - Satalice 19015

Vlastník : 		Hl.město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, 110 00

1.3. ZÁSADY ŘEŠENÍ STAVBY A KAPACITY

Původní rozměry stavby budou změněny o provedené skladby zateplení fasády. Stavební úpravy nemají vliv na zásady funkčního a dispoziční řešení stavby, řešení vegetačních úprav okolí objektu včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
  Jedná se o stavební úpravy bez vlivu na zastavěnost území, kapacity, obestavěné prostory a orientaci stavby. Stavební úpravy nemají zásadní vliv na oslunění a osvětlení interiéru objektu. Oslunění a osvětlení okolních staveb nebude ovlivněno.

1.4. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Stavbou bude provedeno:

-	 zateplení obvodového pláště objektu certifikovaným vnějším kontaktním zateplovacím systémem (ETICS)

- klempířské práce

- výměna střešních světlíků

- osazení předokenních žaluzií, vč. ovládání a motorů

Poznámka: Při aplikaci veškerých výrobků nutno dodržet veškeré technologické předpisy jejich výrobců.

1.5. STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU

Po montáži lešení (před zateplením objektu) je nutno provést podrobný průzkum stávající fasády a střešní konstrukce dvouplášťové střechy, především se zřetelem na ŽB konstrukci těsně pod světlíkem, statikem, který specifikuje rozsah statického zajištění konstrukcí objektu a případně navrhne další nutná statická opatření.

Změna zatížení stávajících konstrukcí

Provedením ETICS dojde k plošnému nárůstu stálého zatížení fasády objekt o cca. 0,222 kN/m2 v případě tepelné izolace z minerálních vláken. Případnou nutnost statického zajištění či úprav konstrukcí zhodnotí a navrhne statik po podrobné prohlídce konstrukcí z lešení viz výše.

Vzhledem k běžně prováděným realizacím tohoto typu se předběžně nepředpokládá nutnost statických úprav souvisejících s prováděním plánované rekonstrukce.

1.6. VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM

Bude provedeno očištění fasády tlakovou vodou. Provede se certifikovaný kontaktní zateplovací systém (ETICS). Použitý ETICS bude dle SN EN 13499 resp. SN EN 13500.
Povrchová úprava fasády bude provedena vnější ušlechtilou probarvenou omítkou.

Skladby

Podrobné vyznačení polohy skladeb a číslování podlaží viz výkresy. V místech změny materiálu tepelné izolace se ve spoji vždy provede pás zesilujícího vyztužení skleněnou síťovinou ve vzdálenosti nejméně 200 mm na každou stranu spoje.

F1 – hlavní fasáda školy

- původní konstrukce

- penetrace podkladu

- lepící a stěrková hmota							10 mm

- tepelná izolace z minerální vaty s podélnou orientací vláken	           	100 mm

- součinitel tep.vodivosti max. λ = 0,038, pevnost v tahu TR 15 kPa

- základní vrstva – stěrková hmota +výztužná omítka 			4 mm

-jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu

- sklovláknitá síťovina – plošná hmotnost min 160 g/m2

- Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze – barva bílá

- silikátová tenkovrstvá omítka zrnitost 1,5 mm

F2 –  ostění, nadpraží, parapet oken

- původní konstrukce

- penetrace podkladu

- lepící a stěrková hmota							10 mm

- tepelná izolace z minerální vaty s podélnou orientací vláken	           	40 mm

- součinitel tep.vodivosti max. λ = 0,038, pevnost v tahu TR 15 kPa

- základní vrstva – stěrková hmota +výztužná omítka 			4 mm

-jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu

- sklovláknitá síťovina – plošná hmotnost min 160 g/m2

- Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze – barva bílá

- silikátová tenkovrstvá omítka zrnitost 1,5 mm

F3 – fasáda školy u vstupní haly

- původní konstrukce

- penetrace podkladu

- lepící a stěrková hmota							10 mm

- tepelná izolace z minerální vaty s podélnou orientací vláken	           	100 mm

- součinitel tep.vodivosti max. λ = 0,038, pevnost v tahu TR 15 kPa

- základní vrstva – stěrková hmota +výztužná omítka 			4 mm

-jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu

- sklovláknitá síťovina – plošná hmotnost min 160 g/m2

- Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze – barva bílá

- silikátová tenkovrstvá omítka zrnitost 1,5 mm

F4 – zateplení fasády za schránkou pro předokenní žaluzie

- původní konstrukce

- penetrace podkladu

- lepící a stěrková hmota							10 mm

- tepelná izolace z minerální vaty s podélnou orientací vláken	           	30 mm

- součinitel tep.vodivosti max. λ = 0,038, pevnost v tahu TR 15 kPa, s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.

- základní vrstva – stěrková hmota +výztužná omítka 			4 mm

-jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu

- sklovláknitá síťovina – plošná hmotnost min 160 g/m2

Tepelná izolace bude kotvena talířovými hmoždinkami s plastovými/kovovými trny 	(EPS/MW). Únosnost kotev nutno ověřit provedením výtažných zkoušek před zahájením 	realizace.

Hlavní plocha fasády objektu bude zateplena kontaktním systémem s tl. 100 mm dle skladby F1 (fasáda u haly F3) založené do hliníkového zakládacího profilu tl.0,8mm, ostění, parapety a nadpraží okenních otvorů budou zatepleny tepelnou izolací 40 mm dle skladby F2. Napojení tepelné izolace ostění na okenní rámy bude provedeno APU lištami se síťovinou. Na rozích objektu bude posíleno kotvení fasády dle technologického předpisu platného pro systém ETICS. Budou osazeny vnější pozinkované parapety. V případě, že nebude možno napojit parapet pod okapnicovou lištu okenního rámu bude parapet přišroubován k okennímu rámu a zatmelen polyuretanovým tmelem. Dilatační spáry mezi jednotlivými objekty budou po celé výšce objektu osazeny dilatačním PVC profilem. Za schránkami předokenních žaluzií bude provedeno zateplení v tl.30 mm (F.4)

Příprava podkladu

• Před započetím prací je nutno zkontrolovat současný podklad, který musí být suchý, soudržný a únosný, bez prachu, separačních vrstev a volných částic. Přídržnost povrchové úpravy min. 0,08 MPa. Mechanické vlastnosti se posuzují vizuálně poklepem, případně odtrhovými zkouškami. Veškeré kotvící prvky hromosvodů a okapní svody budou v rámci přípravy povrchu zdemontovány.          
• Očištění povrchu se provede mechanicky nebo vysokotlakou párou či vodou. 
• Případné nesoudržné vrstvy, které by bránily spojení podkladu s tmelem, se musí odstranit. 
• Zvýšené teplotní namáhání bude omezeno vnějším kontaktním zateplovacím systémem (ETICS).

• Podklad nesmí vykazovat tolerance větší než je stanoveno v ČSN 73 2901 [7]. Povrch fasády nesmí vykazovat vyšší nerovnost než 10 mm na délku 2 m (měřeno latí). V případě větších nerovností se musí nanést vyrovnávací vrstva.

Technické řešení

Přípravné práce, připravenost stavby, podmínky realizace 
• Před zahájením provádění certifikovaného zateplovacího systému musí být 	dokončeny všechny činnosti související s fasádou (tj. sanace částí — případné statické zajištění 	konstrukcí (viz výše) apod.). 
• Všechny výplně otvorů se opatří krycí PE fólií proti znečištění. Zajistí se rovněž ochrana zeleně a konstrukcí kolem objektu. 
• Demontují se veškeré klempířské prvky současné fasády, hromosvodná soustava 
• Lešení pro provedení fasádního systému se namontuje s dostatečným odstupem od 	budoucí úrovně fasádního systému. 
• Stavební hlučné práce budou probíhat v době od 13 hodin v průběhu školního roku.

Založení systému 
• Zateplovací systém bude založen ve výši 3,5 m (resp.0,3 m) nad terénem oddělující tak soklovou část.

Technologické podmínky při provádění ETICS 
• Během realizace je třeba chránit fasádu před přímým působením silného větru, slunečního záření a deště vhodnou ochrannou síťovinou z vnější strany lešení. 
• Je nutné dodržet minimální teploty zpracování jednotlivých materiálů udaných výrobcem ETICS. 
• Při provádění je nutné dbát na to, aby v průběhu provádění nedošlo k poškození nebo ztrát materiálu. 
• Zateplovací systém i další níže uvedené práce může realizovat pouze zkušená 	specializovaná firma. 
Úklid staveniště a jeho uvedení do původního stavu zajistí dodavatel stavby. 
Realizace ETICS proběhne dle montážního návodu použitého kontaktního zateplovacího systému. Veškeré technologické předpisy udané výrobcem použitého ETICS nutno dodržet. 
Kontrola kvality 
Kontrola kvality a provádění prací je v průběhu a po dokončení realizace zaměřena zejména na:

• Kvalitu a přídržnost podkladu, dokonalé očištění, odstranění neúnosných a nepřídržných vrstev a případné vyrovnání větších nerovností. 
• Rovinnost založení systému.

• Správnost použití lepících tmelů. Používat lepící hmotu dle podkladu a tepelné izolace. 
• Kontrolu tloušťky a druhu tepelné izolace dle PD. 
• Dodržování minimálního množství a způsobu nanesení lepící hmoty na tepelně izolační	     desku. 
• Lepení tepelně izolačních desek na sraz, bez mezer a nerovností. Dodržovat rovinnost lepení, postup lepení na nároží budov, kolem okenních otvorů a v ostění. 
• Splnění požadavku na minimální počet hmoždinek v ploše a na nároží objektu. Dbát na    použití odpovídajících hmoždinek v závislosti na podkladu, do kterého kotvíme a druhu  izolace. 
• Dodržení tloušťky základní vrstvy a zakrytí výztužné skleněné síťoviny stěrkou. 
• Dodržování přesahů výztužné skleněné síťoviny, zakrytí výztužné skleněné síťoviny  a hmoždinek stěrkovou hmotou. Do rohů otvorů ve fasádě vložit diagonálně obdélníky 300x500 mm z výztužné síťoviny. 
• Kvalitní provedení omítky zateplovacího systému bez viditelných nerovností, napojení a barevných rozdílů, vytvoření pravidelné struktury povrchu. Dodržení předepsaného   	      odstínu omítky. 
• Dodržování dostatečných a předepsaných přesahů klempířských prvků, oplechování apod. 
• Realizaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému v odpovídajících klimatických 	        podmínkách. Neprovádět ETICS za deště a zvýšené vlhkosti, za extrémně nízkých a                     vysokých teplot. Dodržovat minimální teploty zpracování jednotlivých materiálů. 
• Dodržování všech nutných technologických přestávek při provádění ETICS, z d vod správného vyzrání materiálu a potřebných vlastností pro následné nanášení (dle 	    technologického předpisu výrobce certifikovaného zateplovacího systému).

## 1.7. Střecha

Stávající střecha je dvouplášťová s plechovou krytinou z titan zinku . Střecha je zateplena a nebude se zasahovat do nosné konstrukce, pouze v místech zateplení fasády bude upraveno oplechování atiky, žlabů, posunuty střešní svody a žlabové kotlíky a posunut dle tepelné izolace hromosvod, dále budou přemístěny větrací mřížky pro odvětrá střechy ve štítové stěně směrem k tělocvičně. Bude provedeno nové oplechování kolem nových světlíků.

1.8. Výplně otvorů

Stávající okna zůstanou zachována, oplechování bude rozebráno a po provedení zateplení budou osazeny nové pozinkované parapety. Okna budou nově doplněna o předokenní žaluzie, umístěné nad stávajícím otvorem. Schránka žaluzií bude viditelná na fasádě (bude barvy bílé popřípadě jiné v barvě základního vzorníku RAL), žaluzie budou vybaveny motorem na dálkové ovládáni a na automatické ovládání z meteostanice.

Střešní sedlové světlíky budou odstraněny, budou nahrazeny novými ve tvaru pultové střechy – s plnou svislou a boční částí a proskleny izolačním sklem, budou doplněny roletami v barvě šedivé (popřípadě jiná barva ze základního vzorníku RAL), rolety budou vybaveny motorem na dálkové ovládáni a na automatické ovládání z meteostanice, která bude umístěna na střeše. Ve světlíkách budou převážně fixní části, doplněné o otvíravé části, taktéž na dálkové ovládání a napojené na meteostanici.

1.9. Klempířské výrobky

V rámci zateplení fasády bude osazeny parapety oken s lakovaného pozinkovaného plechu  K1 barvy bílé. Parapety budou lepeny na asfaltový tmel Enkolit. V případě, že nebude možno napojit parapet pod okapnicovou lištu okenního rámu bude parapet přišroubován k okennímu rámu a zatmelen polyuretanovým tmelem. Přesah okapní hrany parapetu přes vnější povrch kontaktního zateplovacího systému bude 40 mm. Dále bude provedena úprava oplechování střechy – materiál titan zinek – v místech napojeni na nový zateplovací systém – úprava atiky, střešního žlabu, posunutí žlabového kotlíku a svislého svodu dešťové vody, oplechování kolem nových střešních světlíků.

1.10. Ostatní práce

Hromosvody

Svislé svody budou demontovány a poté po provedení zateplení opět namontovány, bude provedena revize hromosvodu a přeměření.

Elektroinstalace a měření a regulace

Ovládání stínící techniky 
Stínící technika je připravována (tahána) kabeláži Cysy 4x1. Ke každé roletě či žaluzii je veden jeden kabel a to z místa, kde je umístěný rozvaděč. V rozvaděči jsou umístěny všechny jednotky pro ovládání stínící techniky. Stínící technika je ovládaná přes tlačítko umístěné v každé učebně u katedry u okna. Tlačítko ovládá vždy všechny rolety v učebně a je možné ovládat rolety zvlášť a to pomoci mobilní aplikace. Kabeláž pro ovládání rolet bude tažena po vnější části školy pod zateplením. Stínící technika se řídí automaticky na základě rychlosti větru a intenzity osvětlení. V rozvaděči jsou jednotky mobilní aplikace -  miniserver, extension, relay extension, atd. 
Technická specifikace vč.výkazu – kabeláž Cysy 4x1 (5000 m) , UTP Cat 5e (1600 m) doplněná o příchytky

- rozvaděče jistič 1F6A (8 ks) ,rozvaděč Schrack (1 ks)

- řídící systémy – miniserver, Extension (8 ks), Relax extension (4ks), senzor větru 24 V (1 ks), zdroj 24V 1,3A (3 ks)

1.11. Návod k užívání fasády

• Rohy a kouty jsou u kontaktního zateplovacího systému choulostivé na poškození. Proto se nedoporučuje v jejich oblasti provádět jakékoliv práce, které by mohly vést k jejich poškození. 
• Ke stěnám fasády neskladovat jakékoliv věci, které by mohly vést k hromadění srážkové vody a mechanických nečistot. 
• V případě zanášení povrchu fasády (omítky) prachem, doporučujeme fasádu pravidelně 	omývat např . tlakovou vodou. 
• V případě mechanického poškození omítky a výztužné vrstvy je nutné provést opravu co nejdříve, aby nedošlo k zatékání vody do fasádního systému. V případě, že došlo k poškození tepelné izolace, vyřízneme poškozenou tepelnou izolaci až na podklad a cca 100 mm od výřezu odstraníme povrchovou úpravu. Do výřezu vlepíme novou tepelnou izolaci a po zaschnutí ji přebrousíme. Novou výztužnou vrstvu provedeme s přesahem tkaniny přes původní vyztužení o 100 mm. Po zaschnutí výztužné vrstvy provedeme povrchovou úpravu v odpovídající struktuře a barevností.

Detail rámu oken 
Obecně : Zateplení nadpraží, ostění a parapetu bude provedeno tepelným izolantem tloušťky 40 mm, resp. min 40 mm v případě parapetu. Pokud u již vyměněných otvorových výplní nebude možná aplikace standardní tloušťky tepelné izolace (40 mm) na ostění, resp. nadpraží, není z ekonomického hlediska návratná další výměna okenní výplně se širšími rámy. V tomto případě lze připustit menší tloušťku tepelné izolace. Tepelnou izolaci je nutné napojit až na rámy oken (zateplení nadpraží, ostění a parapetu) a tím zamezit nejvýznamnějšímu liniovému tepelnému mostu na styku okenního rámu a obvodového panelu. Připojovací spára výplně bude pro zajištění neprůvzdušnosti na interiérové straně opatřena parotěsnící (interiérovou) páskou (netýká se již vyměněných otvorových výplní), na vnější stran‘ prodyšnou exteriérovou páskou. 
V místech, kde se setkávají navazující konstrukce, které nejsou předmětem projektové dokumentace s řešenými konstrukcemi (ETICS), nemusí být vždy zajištěno splnění tepelně-technických norem.

1.12. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně otvorů

Vstupní parametry výpočtu 
Parametry prostředí (zimní období): 
Výpočtová venkovní teplota				 -13° C
Relativní vlhkost vnějšího vzduchu			   85% 
Nadmořská výška do 300 m n. m. (Praha) 
Teplotní oblast I 
Objednatel nedefinoval zvláštní požadavky průměrných parametrů vzduchu v interiéru, a proto je 
uvažováno se 4. vlhkostní třídou v souladu s CSN 73 0540 — 3 článek 8.4.1. odstavce a). 
Vlhkostní třída 						 4.třída 
Výpočtová teplota vnitřního vzduchu 			  21° C
Relativní vlhkost vnitřního vzduchu 			  50% 
K relativní vlhkosti vnitřního vzduchu je ve výpočtu připočtena přirážka na nestacionární kolísání 
teplot a vlhkostí hodnotou 5%.

Požadavky normy ČSN 730540 -2 Tepelná ochrana budov [2] 
Požadavky normy ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov pro vnější stěnu — těžká konstrukce:

| Hodnocený parametr konstrukce | Hodnota požadovaná | Hodnota doporučená |
| --- | --- | --- |
| Součinitel prostupu tepla UN(W/(m2.K)) | 0,3 | 0,25 |
| Množství zkondenzované vodní páry Mc(kg/m2.a)) | <0,1 nebo 3%plošné hmotnosti materiálu |
| Celoroční bilance vlhkosti MC<Mev(kg/m2.a)) | aktivní |
| Vnitřní povrchová teplota-požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu při návrhových okrajových podmínkách vyloučení rizika růstu plísní Tlumené vytápění s poklesem výsledné teploty 2 až 5°C Minerální Minerální | 0,779 |

Požadavky normy ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov pro ploché a šikmé střechy se sklonem 45° včetně:

| Hodnocený parametr konstrukce | Hodnota požadovaná | Hodnota doporučená |
| --- | --- | --- |
| Součinitel prostupu tepla UN(W/(m2.K)) | 0,24 | 0,16 |
| Množství zkondenzované vodní páry Mc(kg/m2.a)) | <0,1 nebo 3%plošné hmotnosti materiálu |
| Celoroční bilance vlhkosti MC<Mev(kg/m2.a)) | aktivní |
| Vnitřní povrchová teplota-požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu při návrhových okrajových podmínkách vyloučení rizika růstu plísní Tlumené vytápění s poklesem výsledné teploty 2 až 5°C Minerální Minerální | 0,779 |

Hodnocení kritických detailů 
Navržená dimenze tepelné izolace v ploše konstrukcí zajistí splnění tepelně -technických požadavků i v kritických detailech.

1.13. Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v části D 1.3. ¨

1.14. Dopravní opatření

Stavebními úpravami nedojde k dotčení dopravního řešení stavby a jejího okolí.

1.15. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Stavbou se mění tepelně izolační vlastnosti obvodových konstrukcí za účelem snížení energetické náročnosti objektu. 
Ostatní charakteristiky objektu mající vliv na životní prostředí se nemění.

1.16. Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné požadavky na výstavbu.

1.17. Údaje o počtu

Jedná se o základní devítiletou školu, bude provedeno zateplení části s 16 učebnami.

1.18.Specifikace možných rizik

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu, existuje riziko, že stav některých konstrukcí bude jiný než byl předpokládán. Toto riziko je největší u všech detailů, které nebylo možno při průzkumu zcela obnažit. V těchto místech není přesně známa skutečná konstrukce. V případě změny předpokládaného stavu těchto detailů po jejich obnažení bude řešení v projektové dokumentaci upraveno .           
V detailech, kde se setkávají navazující konstrukce, které nejsou předmětem projektové dokumentace, s řešenými konstrukcemi, nemusí být vždy zajištěno splnění tepelně-technických norem.

V Praze červenec 2017					Ing.Markéta Klenovcová